## Slide 1
1
2
지자기 센서
일정 간격 배치
간격은 조정 가능
철판(차량 대체)
철판 이동
차량 속도 측정(안)
지자기센서 위로 철판 이동(차량)
지자기센서 1,2번의 차량 이동 감지
1,2번의 차량 이동 감지 시간 차이, 센서간 거리를 고려하여 차량 속도로 변환
교통량 측정
차량 이동 감지를 카운트(단 카운트 주기 확정 필요)
도로교통정보 센서 구성(안)

## Slide 2
도로교통안전센서
2
1
주행

## Slide 3
모니터링 프로그램
설계 방안 (1안)
컨트롤러 2개 사용(지자기센서 포함)
컨트롤러 지자기 센서 데이터 송신, 모니터링 프로그램에서 수신 후 차량속도, 교통량 계산
컨트롤러
#1
컨트롤러
#2
지자기
센서
지자기
센서
I2C 통신
I2C 통신
데이터
수신
차량속도, 교통량
계산

## Slide 4
컨트롤러 #2
설계 방안 (2안)
컨트롤러 2개 사용(지자기센서 포함)
#2 컨트롤러에서 #1 데이터 수신 후 차량속도, 교통량 계산 후 모니터링
컨트롤러
#1
지자기
센서
I2C 통신
데이터
수신
차량속도, 교통량
계산
지자기
센서
모니터링 프로그램
I2C 통신

## Slide 5
구 분 | 1안 | 2안
기능 | 각 컨트롤러가 개별적으로 PC에 RS-232로 연결되어 측정 데이터 전송 | 컨트롤러 판단 수행
장점 | 컨트롤러 펌웨어 단순 디버깅 및 로그 분석 용이 | 컨트롤 판단 수행으로 모니터링 프로그램 단순 시간차 신뢰도 상승 무선통신 적용 설치 용이
단점 | 지속적인 컨트롤러 간 시간 동기화 중요 PC에서 2개 이상 포트 필요 | 빠른 계산 처리 속도 필요 정확한 알고리즘을 위한 디버깅 필요